## Slide 1: ServiceRanger Rotinas de Serviço
Outubro / 2015
Francisco Peres Sanches

## Slide 2: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rotinas de Serviço Disponíveis em função do Produto Eaton
Go To

## Slide 3: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Selecione a rotina desejada

## Slide 4: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Clique em Start

## Slide 5: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Selecione a sub rotina desejada

## Slide 6: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Siga as Instruções que aparecem na tela

## Slide 7: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rotinas disponíveis para UltraShift PLUS®
Serviço de Embreagem:
  Open Clutch: Abre a embreagem para serviço de manutenção, como por exemplo, ressetar a embreagem auto-ajustável.
  Service Position: Posiciona o garfo da embreagem de maneira à possibilitar a remoção da transmissão.
  Clutch Adjustment: Estabiliza a posição do came compensador de desgaste das embreagens auto ajustáveis.
  Clear Clutch Data: Utilize ao substituir a embreagem. Essa rotina irá remover da memórias os dados referentes à embreagem antiga.
Teste do Freio de Inércia do Contra – eixo;
Zerar o Contador de Acionamentos da Embreagem (intervalo de lubrificação);
Calibrar o sensor de inclinação;
Reiniciar a Interface (comando da transmissão).

## Slide 8: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rotinas disponíveis para UltraShift PLUS®
Serviço de Embreagem:
Open Clutch:
  Abre a embreagem para serviço de manutenção, como por exemplo, ressetar a embreagem auto-ajustável.
Para Abrir a Embreagem:
Acesse “Go To” => “Service Routines”;
Acesse “Clutch Service Utility” clicando em “Start”;
Selecione “Open Clutch”;
Siga as instruções da rotina:
  Dar a partida no motor;
  Colocar o comando da transmissão em Neutro;
  Aplicar o freio de estacionamento;
  Selecionar “Open Clutch”;
Observe as pré condições para essa rotina:
Motor ligado em marcha lenta e Transmissão em neutro;
Clique em “Open Clutch”;
Notas:
A embreagem permanecerá aberta após o desligamento da chave;
A embreagem irá fechar assim que a ignição for ligada.

## Slide 9: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rotinas disponíveis para UltraShift PLUS®
Serviço de Embreagem:
Service Position:
  Posiciona o garfo da embreagem de maneira à possibilitar a remoção da transmissão.
Para Posicionar o ECA na posição de serviço:
Ligue a chave SEM ligar o motor do veículo;
Coloque o comando da transmissão em Neutro;
Aplique os freios de estacionamento;
Clique em “Move to Service Position” observando os pré-requisitos que aparecem na tela;
Após a confirmação de que o ECA está na posição de serviço, desligue a chave;
Notas:
O ECA manterá o garfo da embreagem na posição de serviço até a ignição ser ligada novamente;
Não deixe as mãos dentro do compartimento da capa seca ao executar essa função;
Antes de remover a embreagem, se for reutilizar a mesma, instale os 4 parafusos de transporte, o não cumprimento desta recomendação irá danificar a embreagem permanentemente.

## Slide 10: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rotinas disponíveis para UltraShift PLUS®
Serviço de Embreagem:
Clutch Adjustment:
  Estabiliza a posição do came compensador de desgaste do disco da embreagem nas embreagens auto - ajustáveis. Utilize sempre que uma nova embreagem for instalada ou quando a embreagem apresentar patinação com o disco em condições de uso.
Para ajustar a embreagem:
Dê a partida no motor;
Coloque o comando da transmissão em Neutro;
Aplique os freios de estacionamento;
Selecione “Request Clutch Adjustment” e siga as instruções apresentadas na tela;
Aguarde a mensagem de conclusão;
Notas:
Realize esse procedimento sempre que a embreagem for substituída ou removida por algum motivo;
Não deixe as mãos dentro do compartimento da capa seca ao executar essa função;

## Slide 11: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rotinas disponíveis para UltraShift PLUS®
Serviço de Embreagem:
Clear Clutch Data:
  Limpa da memória, os dados relativos à embreagem.
Para limpar os dados:
Desligue a ignição;
Selecione “Clear Clutch Data”;
Notas:
Realize esse procedimento sempre que a embreagem for substituída.

## Slide 12: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rotinas disponíveis para UltraShift PLUS®
Teste do Freio de Inércia do Contra - Eixo:
Low Capacity Inertia Brake (LCIB) Deceleraton Test:
  Esse comando faz com que o ECA atue sobre o freio de inércia do eixo piloto por cinco vezes seguidas verificando a desaceleração que ocorre em cada uma das atuações. Se em qualquer atuação a desaceleração for inferior a 1000 rpm/seg. o teste falha:.
Para realizar o teste:
Dê a partida no motor;
Coloque o comando da transmissão em neutro;
Aplique os freios de estacionamento;
Selecione “Start” e siga as instruções apresentadas na tela.
Notas:
Realize esse procedimento sempre que a embreagem for substituída.

## Slide 13: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rotinas disponíveis para UltraShift PLUS®
Zerar o Contador de Acionamentos da Embreagem (intervalo de lubrificação);
Grease Interval Reset
  Esse comando irá zerar o contador de acionamentos da embreagem. Deve ser utilizado apenas após fazer a lubrificação do mancal e do eixo do garfo de acionamento.
Para zerar o contador:
Dê a partida no motor;
Coloque o comando da transmissão em neutro;
Aplique os freios de estacionamento;
Selecione “Clear Grease Internal Counter” e siga as instruções apresentadas na tela.
Notas:
Essa função necessita ser configurada para ficar ativa;
Ao atingir o número de ciclos correspondentes ao intervalo de lubrificação, será exibido as letras “GI” no visor de marchas;
Somente faça o reinício do contador após aplicação da graxa correta.

## Slide 14: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rotinas disponíveis para UltraShift PLUS®
Calibrar o sensor de inclinação
Grade Sensor Calibration
  A ECU possui um sensor de inclinação que possibilita o ajuste do comportamento do veículo em função do nível da rampa que está trafegando. É fundamental para o auxílio de partida em rampas, mas também é imprescindível nas decisões de qual marcha deve ser utilizada a cada momento. Esse sensor deve ser calibrado sempre que a ECU for substituída e quando o veículo apresentar comportamento errático em rampas.
Para zerar o contador:
Ligue a ignição sem dar partida no motor.
Coloque o comando da transmissão em neutro.
Aplique os freios de estacionamento.
Selecione “Detect” e siga as instruções exibidas na tela.
Notas:
Certifique-se de que o novo controle da transmissão esteja conectado antes de executar essa rotina.

## Slide 15: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rotinas disponíveis para UltraShift PLUS®
Reiniciar a Interface (comando da transmissão).
Transmission Driver Interface Type Reset
  As transmissões automatizadas Eaton podem ser operadas através de diferentes comandos. A diferença mais visível é o formato, podendo ser do tipo botoeira ou alavanca. Internamente dois comandos podem ter diferentes formas de se comunicar com a transmissão mesmo que sejam do mesmo tipo, como por exemplo o tipo botoeira. Esse tipo pode comunicar-se através do protocolo J1939 somente ou pode se conectar de forma diferenciada com a transmissão através de tecnologia desenvolvida pela Eaton.
  A ECU da transmissão reconhece automaticamente qual o tipo de comando que está instalado e faz a configuração para que opere apropriadamente, no entanto, em caso de substituição de um tipo de comando por outro é necessário reinicializar o reconhecimento do comando pela ECU. Esse utilitário faz exatamente isso.
Para reiniciar a interface:
Ligue a ignição (motor desligado);
Acione os freios de estacionamento;
Selecione “Detect” e siga as instruções na tela;
Notas:
A interface deve estar devidamente conectada e configurada através dos parâmetros antes de executar essa função;