## Slide 1: ServiceRanger Rutinas de Servicio
Outubro / 2015
Francisco Peres Sanches

## Slide 2: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rutinas de Servicio Disponibles en función de lo Producto Eaton
Go To

## Slide 3: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Seleccione la rutina deseada

## Slide 4: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Haga clic en “Start”

## Slide 5: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Seleccione la sub rutina deseada

## Slide 6: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Siga las Instrucciones que aparecen en la pantalla

## Slide 7: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rutinas disponibles para UltraShift PLUS®
Servicio de Embrague:
  Open Clutch: se abre la embrague para servicio de mantenimiento, como por ejemplo, al restablecer el embrague autoajustable.
  Service Position: Posiciona el horquilla del embrague para permitir la remoción de la transmissión.
  Clutch Adjustment: Estabiliza la posición del embrague después de que el disco se desgasta y la embrague patina sin motivo aparente.
  Clear Clutch Data: Borra de la memoria de la transmissión los datos del embrague después de sustituir la misma.
Comprobación de frenos de inercia del contra eje;
Leva el Contador de Accionamientos del embrague a cero (intervalo de lubrificación);
Calibrar o sensor de inclinación;
Reiniciar a Interface (comando da transmisión).

## Slide 8: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rutinas disponibles para UltraShift PLUS®
Servicio de Embrague
Open Clutch:
  Se abre la embrague para servicio de mantenimiento, como por ejemplo, al restablecer el embrague autoajustable.
Para Abrir a Embrague:
Acceda “Go To” => “Service Routines”;
Acceda “Clutch Service Utility” clicando em “Start”;
Seleccione “Open Clutch”;
Siga las instrucciones de la rutina:
  Arranque el motor;
  Ponga la transmisión en NEU TRAL;
  Aplicar el freno de estacionamiento;
  Seleccionar “Open Clutch”;
Observe as pré requisitos para esa rutina:
Motor en ralentí y Transmisión en Neutral;
Clic en “Open Clutch”;
Notas:
La Embrague permanecerá abierta después de apagar el motor;
La Embrague irá cerrar después que se poner la llave mismo sin arrancar el motor.

## Slide 9: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rutinas disponibles para UltraShift PLUS®
Servicio de Embrague:
Service Position:
  Posiciona el horquilla del embrague para permitir la remoción de la transmissión
  Para Posicionar el ECA na posición de servicio:
Gire la llave sin arrancar el motor;
Ponga la transmisión en NEUTRAL;
Aplique los frenos de estacionamiento;
Clic en “Move to Service Position” observando los pré-requisitos que aparecen en la pantalla;
Después de la confirmación de que el ECA está na posición de servicio, desligue la llave de ignición;
Notas:
Lo ECA mantedra el horquilla del embrague en su posición hasta la ignición ser ligada nuevamente;
No deje las manos dentro do compartimento da embrague cuando se ejecuta este servicio;
Antes de remover a embrague, se lo usa de nuevo, instalar los 4 pernos de transporte para no dañar el embrague.

## Slide 10: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rutinas disponibles para UltraShift PLUS®
Servicio de Embrague:
Clutch Adjustment:
  Estabiliza la posición del embrague después de que el disco se desgasta y la embrague patina sin motivo aparente.
Para ajustar la embrague:
De a partida en el motor;
Coloque el comando de la transmisión en Neutral;
Aplique los frenos de estacionamiento;
Seleccione “Request Clutch Adjustment” e siga las instruciones presentadas en la pantalla;
Aguarde la mensaje de termino;
Notas:
Se lleva a cabo este procedimiento cada vez que el embrague se ha sustituido o retirada del vehículo.
No deje las manos dentro do compartimento da embrague cuando se ejecuta este servicio;

## Slide 11: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rutinas disponibles para UltraShift PLUS®
Servicio de la Embrague:
Clear Clutch Data:
  Limpia de la memoria, los datos relativos a el embrague cuando sustituida.
Para limpar os dados:
Desligue la llave de ignición;
Seleccione “Clear Clutch Data”;
Notas:
Se lleva a cabo este procedimiento cada vez que el embrague se ha sustituido .

## Slide 12: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rutinas disponibles para UltraShift PLUS®
Comprobación del frenos de contra eje:
Low Capacity Inertia Brake (LCIB) Deceleraton Test:
  Este comando hace que el ECA actúe el freno del contra eje por 5 veces seguidas, comprobando su eficácia.
Para realizar o teste:
De a partida en el motor;
Coloque el comando de la transmisión en Neutral;
Aplique los frenos de estacionamiento;
Seleccione “Start” e siga las instruciones presentadas en la pantalla;
Aguarde la mensaje de termino;
Notas:
Se lleva a cabo este procedimiento cada vez que el embrague se ha sustituido.

## Slide 13: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rutinas disponibles para UltraShift PLUS®
Cerar el Contador de Accionamientos del Embrague (intervalo de lubrificación);
Grease Interval Reset
  Leva el Contador de Accionamientos del embrague a cero (intervalo de lubrificación.
Para cerar el contador:
De a partida en el motor;
Coloque el comando de la transmisión en Neutral;
Aplique los frenos de estacionamiento;
Seleccione “Clear Grease Internal Counter” e siga las instrucciones presentadas en la pantalla;
Aguarde la mensaje de termino
Notas:
Esta función necesita ser configurada para estar activa;
Cuando se atinge lo número de ciclos correspondientes a lo intervalo de lubrificación, será exhibida as letras “GI” en el visor de marchas;
Solamente haga lo reinicio del contador después de la aplicación de la grasa correcta.

## Slide 14: ServiceRanger ServiceRanger4 – Rotinas de Serviço
Rutinas disponibles para UltraShift PLUS®
Calibrar el sensor de inclinación
Grade Sensor Calibration
  La ECU tiene un sensor de inclinación que permite el ajuste de la conducta del vehículo como una función del nivel de la rampa que está viajando. Es esencial para la ayuda de arranques en rampas, sino que también es en las decisiones de la cual marcha debe ser utilizada a cualquier momento. Este sensor debe calibrase cuando se sustituye la ECU y cuando el comportamiento del vehículo en pendientes es errático.
Para calibrar el sensor:
El vehículo debe estar nivelado, dentro de + o – 0.5 grados;
Es preferible que el vehículo astea cargado e con a suspensión totalmente inflada;
De a partida en el motor;
Coloque el comando de la transmisión en Neutral;
Aplique los frenos de estacionamiento;
Seleccione “Calibrate” e siga las instrucciones presentadas en la pantalla;
Aguarde la mensaje de termino